## Slide 1: Cálculo RMS na ESP32
Root Mean Square • Fundamentos • Implementação • Otimização
Aula 16 • Sistemas Embarcados

## Slide 2: Agenda
01 Fundamentos de RMS
Conceito, importância e aplicações
02 Definição Matemática
Fórmulas, interpretação física
03 Aquisição na ESP32
ADC, amostragem, quantização
04 Implementação
Algoritmo básico e código
05 Otimizações
Fixed-point, DMA, buffer circular
06 Aplicações Reais
Tensão AC, corrente, potência

## Slide 3: O que é Valor RMS?
Potência
Equivalente DC que produz mesma potência
Sinais AC
Mede magnitude efetiva de sinais
Engenharia
Fundamental em sistemas elétricos
Root Mean Square
O valor RMS (Raíz da Média dos Quadrados) é uma medida estatística da magnitude de uma grandeza variável. Representa o valor equivalente DC que produz a mesma potência em uma carga resistiva.
Root Mean Square
Raiz → Média → Quadrado

## Slide 4: Valor Médio vs Pico vs RMS
Valor Médio
|V̅| = (1/T)∫|v(t)|dt
Vpico × 0.637
Média aritmética dos valores absolutos
Uso: Retiificação, multímetros DC
Valor de Pico
Vpico = Vmáx
Vpico × 1.000
Amplitude máxima do sinal
Uso: Isolamento, proteção
Valor RMS
Vrms = √(1/T∫v²dt)
Vpico × 0.707
Equivalência de potência DC
Uso: Potência, aquecimento
💡 Para senoide pura: Vrms = Vpico / √2 ≈ 0.707 × Vpico

## Slide 5: Importância do RMS em Sinais Elétricos
Rede Elétrica
127V e 220V são valores RMS, não de pico. Vpico(127V) ≈ 180V
Aquecimento
Efeito térmico depende do valor RMS, não do valor médio ou pico
Medição
Multímetros true-RMS calculam RMS real, não aproximações
Proteção
Disjuntores e fusíveis respondem a corrente RMS equivalente
Relação com potência: P = Vrms2 / R = Irms2 × R

## Slide 6: Definição Matemática do RMS
Sinal Contínuo
Xrms = √[ (1/T) ∫ x(t)² dt ]
T = período do sinal
Integração sobre um período completo
Sinal Discreto (ESP32)
Xrms = √[ (1/N) ∑ x[n]² ]
N = número de amostras
Somatório de N amostras ao quadrado
1
Square
Eleve cada amostra ao quadrado
2
Mean
Calcule a média dos quadrados
3
Root
Extraía a raiz quadrada do resultado

## Slide 7: Tipos de Sinais e Impacto no RMS
Sinal DC
────────
Vrms = VDC
RMS = valor constante Não há variação
Ex: Bateria 12V Vrms = 12V
Senoidal
∿∿∿∿
Vrms = Vp / √2
Fator de crista = √2 RMS ≈ 70.7% do pico
Ex: Rede 220Vac Vpico = 311V
Arbitrário
╱╲╱╲╱
Vrms = √(1/N ∑ x²)
Sem fórmula simplificada Cálculo numérico necessário
Ex: PWM, ruído Depende da forma

## Slide 8: Aquisição de Sinal na ESP32
ADC da ESP32
Resolução: 12 bits (0 - 4095)
Faixa de entrada: 0 - 3.3V
Taxa máx: ~1 MSPS (com DMA)
Canais: ADC1 (8 canais) + ADC2 (10 canais)
Desafios
Ruído do ADC - Não-linearidade intrínseca
Offset DC - Varia entre canais e chips
Quantização - 12 bits = 0.81mV/LSB
ADC2 + WiFi - Conflito de uso simultâneo
Taxa de Amostragem → Teorema de Nyquist: fs ≥ 2 × fmax
Sinal 60Hz → fs ≥ 120Hz (recomendado: ≥10× = 600Hz)
Prática: Coletar N amostras por período completo para RMS preciso (típico: 100-1000 amostras/ciclo)

## Slide 9: Fluxo Completo do Cálculo RMS
1
Amostragem
ADC coleta N amostras x[0]...x[N-1]
2
Quadrado
Eleva cada amostra x[n]²
3
Somatório
Acumula todos os quadrados ∑ x[n]²
4
Média
Divide pelo número N ∑/N
5
Raiz
Extrai raiz quadrada √(soma/N)
Resultado: Xrms = √[ (x[0]² + x[1]² + ... + x[N-1]²) / N ]

## Slide 10: Implementação & Código
Do algoritmo básico às otimizações de alto desempenho na ESP32

## Slide 11: Implementação Básica — Algoritmo Direto
float calcRMS_basico(int pin, int N) {
float soma = 0.0;
for (int i = 0; i < N; i++) {
float leitura = analogRead(pin);
soma += leitura * leitura; // x²
}
float media = soma / N; // média
return sqrt(media); // raiz
}
Linha a Linha
1. Acumulador inicializado em 0
2. Loop N iterações
3. Lê amostra do ADC
4. Acumula o quadrado
5. Divide por N (média)
6. Retorna √(média)
Complexidade: O(N)
N leituras + N multiplicações + 1 divisão + 1 sqrt

## Slide 12: Problemas da Abordagem Simples
Float é Lento
ESP32 sem FPU dedicada para double. Operações float = ~10x mais lentas que inteiros
~14 ciclos/mult
Bloqueante
analogRead() bloqueia a CPU durante a conversão ADC. Não permite multitarefa
~10µs/leitura
Sem Tempo Real
Recalcula tudo a cada janela. Não atualiza continuamente. Latência proporcional a N
Latência: O(N)
Overflow
4095² = 16.769.025 Acumular N quadrados pode estourar 32 bits com N > 256
Risco: N > 256

## Slide 13: Otimização 1: Aritmética Inteira (Fixed-Point)
Por que evitar float?
ADC retorna inteiros 12-bit (0-4095)
Multiplicação inteira: 1 ciclo vs float: ~14 ciclos
Usar uint64_t para acumular, sqrt só no final
Ganho de Performance
float: ~850 µs (1000 amostras)
int: ~120 µs (1000 amostras)
Speedup: ~7x mais rápido
uint32_t calcRMS_inteiro(int pin, int N) {
uint64_t somaQuad = 0; // 64 bits evita overflow
for (int i=0; i<N; i++) {
uint32_t val = analogRead(pin);
somaQuad += (uint64_t)val * val;
}
return (uint32_t)sqrt((double)somaQuad / N);
}

## Slide 14: Otimização 2: Buffer Circular + RMS Incremental
Buffer Circular
[ x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x0 | x1 | x2 ]
↑ idx
▸ Tamanho fixo N (potência de 2)
▸ Índice circular: idx = (idx+1) & (N-1)
▸ Sobrescreve amostra mais antiga
RMS Incremental (Janela Deslizante)
soma += novo² - antigo²
▸ O(1) por amostra (não O(N))
▸ Atualização contínua em tempo real
▸ Remove valor antigo, adiciona novo
▸ Ideal para monitoramento contínuo
Comparação: Batch vs Incremental
Batch (básico): Recalcula N quadrados a cada atualização → O(N)
Incremental: 1 subtração + 1 soma + 1 divisão + 1 sqrt → O(1)

## Slide 15: Código: RMS com Buffer Circular + Incremental
#define BUF_SIZE 256 // potência de 2!
#define BUF_MASK (BUF_SIZE - 1) // máscara para mod rápido
uint16_t buffer[BUF_SIZE];
uint64_t somaQuadrados = 0;
uint16_t idx = 0;
float rms_update(uint16_t novaAmostra) {
uint16_t antiga = buffer[idx]; // recupera valor antigo
buffer[idx] = novaAmostra; // sobrescreve
idx = (idx + 1) & BUF_MASK; // mod rápido (bitwise)
// Atualização incremental O(1)
somaQuadrados += (uint64_t)novaAmostra*novaAmostra
- (uint64_t)antiga*antiga;
return sqrtf((float)somaQuadrados / BUF_SIZE);
}

## Slide 16: Otimização 3: DMA (Direct Memory Access)
ADC
Conversão automática
DMA
Transferência direta
Buffer
Memória RAM
CPU
Processa RMS
CPU Livre
ADC opera independente CPU pode processar outras tarefas
Alta Taxa
Até 1 MSPS contínuo Sem overhead de interrupção por amostra
Double Buffer
Ping-pong: DMA preenche um buffer enquanto CPU processa o outro

## Slide 17: Estratégias Avançadas de Pré-Processamento
Remoção de Offset DC
ADC da ESP32 só lê 0-3.3V. Sinais AC precisam de bias DC (geralmente 1.65V = VCC/2)
Solução:
media = soma / N;
ac = amostra - media;
soma += ac * ac;
Filtro Digital
Média Móvel (FIR simples)
Suaviza ruído do ADC Reduz flutuações espúrias
y[n] = (x[n] + x[n-1]
+ x[n-2] + x[n-3])
>> 2; // div por 4
Normalização
Converter ADC raw para volts reais:
V = (raw / 4095) × 3.3
Com sensor de corrente: I = (V - Vref) / Sensib.
Calibração melhora precisão em 2-5%

## Slide 18: Código: RMS com Filtro + Remoção DC
float calcRMS_filtrado(int pin, int N) {
// Passo 1: Coletar amostras e calcular média (offset DC)
uint32_t somaDC = 0;
uint16_t amostras[N];
for(int i=0; i<N; i++) { amostras[i]=analogRead(pin); somaDC+=amostras[i]; }
int16_t offset = somaDC / N; // offset DC estimado
// Passo 2: RMS da componente AC (sem DC)
uint64_t somaQ = 0;
for(int i=0; i<N; i++) {
int32_t ac = (int32_t)amostras[i] - offset;
somaQ += (int64_t)ac * ac;
}
return sqrtf((float)somaQ / N) * 3.3 / 4095.0; // em Volts
}

## Slide 19: Precisão vs Desempenho: Trade-offs
Nº de Amostras
N=64: rápido, baixa precisão
N=256: bom equilíbrio
N=1024: preciso, lento
→ Ideal: N = potência de 2
Freq. Amostragem
Nyquist: fs ≥ 2×fmax
RMS 60Hz: min 10 kSPS
Ideal: 20-50 amostras/ciclo
→ ESP32 ADC: até ~100 kSPS
Tempo de Resposta
Lento: batch (bloco completo)
Rápido: janela deslizante
Proteção: <20ms
→ Incremental = melhor
Comparação de Configurações (60Hz, ESP32 @ 240MHz)
N=64, fs=10kHz → T=6.4ms Erro≈2.5% Mem: 128B Rápido
N=256, fs=20kHz → T=12.8ms Erro≈0.8% Mem: 512B Equilibrado
N=1024,fs=50kHz → T=20.5ms Erro≈0.2% Mem: 2KB Preciso

## Slide 20: Arquitetura: Fluxo Completo na ESP32
Abordagem Simples: ADC → CPU → RMS
Sensor Analógico
ADC analogRead()
CPU loop()
x² + soma acumular
sqrt() resultado
Abordagem Otimizada: ADC + DMA → Buffer → RMS
Sensor Analógico
ADC + DMA automático
Buffer A/B ping-pong
CPU: RMS incremental
Resultado filtrado
Simples: CPU 100% ocupada, bloqueante vs Otimizada: CPU livre, não-bloqueante, preciso

## Slide 21: Casos Reais & Limitações
Aplicações práticas, desafios do hardware e soluções

## Slide 22: Caso Real: Medição de Tensão AC
Circuito: Transformador + Divisor
Trafo 220V → 9V (redução)
Divisor resistivo: 0-3.3V
Bias DC: 1.65V (VCC/2)
Capacitor filtragem: 100nF
Conversão ADC → Volts Reais
1. Ler ADC (0-4095)
2. Subtrair offset DC (~2048)
3. Calcular RMS das amostras AC
4. Multiplicar por fator do trafo
Vac = Vrms_adc × (220/9) × 2
float medirTensaoAC() {
const int N = 256; const float FATOR_TRAFO = 48.89; // 220/9*2 calibrado
uint32_t somaDC=0; uint64_t somaQ=0; uint16_t buf[N];
for(int i=0;i<N;i++){buf[i]=analogRead(34); somaDC+=buf[i]; delayMicroseconds(65);}
int16_t dc = somaDC/N;
for(int i=0;i<N;i++){int32_t ac=buf[i]-dc; somaQ+=(int64_t)ac*ac;}
float Vrms = sqrtf((float)somaQ/N) * 3.3/4095.0 * FATOR_TRAFO;
return Vrms; // tensão AC real em Volts
}

## Slide 23: Caso Real: Medição de Corrente
ACS712
Sensibilidade: 66-185 mV/A
Range: ±30A
Ref: VCC/2
SCT-013
Sensibilidade: 50mA/A
Range: 0-100A
Ref: Burden R
INA219
Sensibilidade: Digital I2C
Range: 0-3.2A
Ref: N/A
Fórmula de Conversão (ACS712)
Irms = Vrms_adc / Sensibilidade | Vrms_adc = RMS(Vadc - Vref)
⚠ Calibração é essencial! Compare com multímetro true-RMS e ajuste FATOR_CALIBRACAO

## Slide 24: Caso Real: Monitoramento de Potência
Potência Aparente: S = Vrms × Irms Potência Ativa: P = (1/N) ∑ v[n]×i[n]
Fator de Potência: FP = P / S | Potência Reativa: Q = √(S² - P²)
Sensor V (trafo)
Sensor I (ACS712)
ESP32 ADC dual
Cálculo RMS + P
Wi-Fi MQTT
Smart Meter
Medidor de energia residencial IoT
Industrial
Monitoramento de máquinas e motores
Solar
Inversor fotovoltaico eficiência e produção

## Slide 25: Problemas e Limitações
⚠ Ruído do ADC
ADC da ESP32 tem ruído de ±20 LSB. Afeta precisão em sinais pequenos.
✅ Solução:
Oversampling + média móvel ADC externo (ADS1115) para alta precisão
⚠ Amostragem Insuficiente
Poucos pontos por ciclo causam alias e erro no cálculo RMS.
✅ Solução:
fs ≥ 10× freq. do sinal Para 60Hz: min 600 SPS (ideal 3kHz+)
⚠ Overflow em Cálculos
4095² × 1024 = 17.1 bilhões Estoura uint32_t (max 4.29 bi)!
✅ Solução:
Usar uint64_t para acumulador Ou fixed-point com shifts
⚠ Precisão Numérica
float tem apenas 23 bits mantissa. Erro acumula em somas longas.
✅ Solução:
Acumular em inteiro, converter apenas no resultado final

## Slide 26: Resumo & Conclusão
01
RMS = potência equivalente DC
Fundamental para medições elétricas reais
02
Discreto: √(1/N × ∑x²)
Versão implementada no microcontrolador
03
Remover offset DC é crítico
Bias do ADC polui o cálculo RMS
04
Otimizar: inteiro + incremental
Fixed-point e buffer circular para tempo real
05
Calibrar com referência
Multímetro true-RMS para ajuste fino
06
Trade-off: N vs velocidade
Mais amostras = preciso mas mais lento